## Slide 1: Lineer Cebir için MATLAB
Yrd. Doç. Dr. Meriç Çetin
v11122017

## Slide 6
B = zeros(3,4) C = ones(2,5)*6 D = rand(1,5) E = randn(3,3)
F = pascal(3)
H = eye(4)

## Slide 8
clc,clear all
A = [1 2 3; 8 6 4; 3 6 9]
F = [A A+10; A*2 A*4]

## Slide 21
linsolve(A,b) deneyin

## Slide 28
t = 0:pi/10:2*pi; plot(exp(i*t),'-o') axis equal
t = 0:pi/10:2*pi; [X,Y,Z] = cylinder(4*cos(t)); subplot(2,2,1); mesh(X) subplot(2,2,2); mesh(Y) subplot(2,2,3); mesh(Z) subplot(2,2,4); mesh(X,Y,Z)

## Slide 30
clc, clear all
% A=[1 -2 1 1; 2 -4 2 -2; 2 -4 2 6],
% A=[12 -51 4; 6 167 -68;-4 24 -41],
% A=[1 -1 0; 0 2 1; 1 1 3]
A=[4 2 1;1 2 1;-1 -4 8]
[m,n]=size(A); v=A;
for i=1:n
vdot(:,i)=v(:,i)/norm(v(:,i));
  for j=i+1:n
  v(:,j)=v(:,j)-vdot(:,i)'*v(:,j)*vdot(:,i);
  end
Q(:,i)=vdot(:,i);
end
Q

## Slide 31
V ortonormal mi?
A matrisi yeniden elde edilebilir mi?
A matrisinin tersi özdeğer ve özvektörler ile elde edilebilir mi?

## Slide 33
syms a b c x
S1 = a^2 +b*x + c; S2 = x^2 -5*x + 6;
solve(S1)
solve(S2)
dS2bx = diff(S2,x)
Clc,clear all, close all, syms x y
[x,y]=solve('3*x-y=2','x+y=1')
S3 = exp(x/2)*sin(y)
dS3bx = diff(S3,x)
dS3by = diff(S3,y)

## Slide 39
EDS’deki Gauss eliminasyonu kodunu inceleyin
Az sonra anlatılacak kod parçacıkları diğer derslerde matris tabanlı yapılan problemlere örnektir.

## Slide 40
%% Dogal renkli bir görüntü ve bu görüntüye ait RGB bantlarina iliskin gri-ton görüntüler.
  clear all, clc,close all
  I=imread('peppers.png');
  % RGB bileþenleri
  R=I(:,:,1);
  G=I(:,:,2);
  B=I(:,:,3);
  Ia(:,:,1) = R; Ia(:,:,2) = G; Ia(:,:,3) = B;
  figure,imshow(Ia),pause
  % gri-ton görüntünün elde edilmesi
  Ig = R;
  figure,imshow(Ig),
  Ig = G;
  figure,imshow(Ig),pause
  Ig = B;
  figure,imshow(Ig)

## Slide 41
clear all, clc,close all
a = 0:255;
for i = 1:256,
A(i,:) = a;
end
% Görüntüleme asagidaki kod satirlarindan herhangi biriyle yapilir
figure, imshow(A, [0 255]);title('2-B rampa fonksiyonunun gri-ton görüntüsü')
axis('image')

## Slide 42
clear all, clc,close all
t=0:0.01:0.4; %Create time vector for time instants from 0 to 0.4 second
xx = 4.5*sin(2*pi*10*t + pi/4); % Calculate a sine function with the frequency 10 Hz
yy = 4.5*cos(2*pi*10*t + pi/4); %Calculateacosfunctionwiththefrequency 10 Hz
subplot(4,1,1), plot(t,xx);grid % Plot a sine function in window 1
subplot(4,1,2),plot(t,xx,t,yy,'-.');grid;%Plotsineandcosfunctionsinwindow2
subplot(4,1,3),stem(t,xx);grid %Plotasinefunctioninthediscrete-timeform
subplot(4,1,4), stairs(t,yy);grid % Plot a cos function in the sample-and-hold form
xlabel('Time (sec.)');

## Slide 43
close all, clear all,clc
fs=1000; n=[0:0.001:1];
m=20*sinc(n*100*pi/4-12*pi)+2*cos(n*pi*120);
mf=fft(m)/length(m);
mfa=abs(mf);
mfa=fftshift(mfa);
figure, eks=[-fs/2:1:fs/2];
fc=250;
k=(m.*cos(2*pi*fc*n)-imag(hilbert(m)).*sin(2*pi*fc*n));
r=k+1*randn(1,length(k));
rf=fft(r)/length(r); rfa=abs(rf); rfas=fftshift(rfa);
%figure,
subplot(2,1,1),plot(eks,mfa), title('mesaj isaretinin frekans cevabi')
subplot(2,1,2), plot(eks,rfas),title('kanaldan gecmis modulali isaret ve alicida kullanilan BP suzgecin frekans caevabi'), hold on
[B,A] = butter(3,[0.4 0.7]);
t=filter(B,A,r);
[H,W] = freqz(B,A,fs/2+1);
eH=flipud(H);
H=[eH(1:fs/2);H];
plot(eks,abs(H),'r');
coz1=t.*cos(2*pi*fc*n)+imag(hilbert(t)).*sin(2*pi*fc*n);
figure,subplot(2,1,1), plot([0.5:0.001:0.6],m(500:600));,title('mesaj isareti'),hold on
subplot(2,1,2),plot([0.5:0.001:0.6],coz1(500:600),'k:'),title('demodule edilmis isaret'),xlabel('saniye'),ylabel('voltaj')

## Slide 45: Final Sınavlarında Başarılar Dilerim..